# Область применения тефлоновых лент «Forflon®»

| Отрасль производства | Артикул | Применение | Преимущества использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Абразивные материалы | 306 141.36 | В производстве шлифовальных кругов для прокладки дисков в процессе вулканизации. Возможна поставка в форме дисков: Ø 23мм - Ø 250мм. | Оборудование легко разделяется; допускается использование более высоких температур. |
| Текстильная промышленность (производство одежды) | 628.25AS 728.25AS 828.25AS 141.36AS 628.25 141.36 | Конвейерные ленты для дублирующих прессов. Обкладка плиты пресса при печатании на бумагу для дальнейшего переноса на ткань. | Превосходная теплопроводность, гладкая поверхность, не требует смазывания. Удобная чистка. |
| Термоперенос | 216.15 628.25 | В прессах для термопереноса при сублимационной печати (перенос изображений на различные поверхности). | Защита нагревательного элемента (плиты пресса), ткани. |
| Электроника | 9002 628.25 116.15 | Конвейерные ленты для перепайки и сушки маркировочной краски на печатных платах. Антиадгезивная плёнка, используемая в ламинировании печатных плат. | Обеспечивает однородный приток воздуха и повышает эффективность сушки. Не клеится, допускает повторное использование, предотвращает засорение. |
| Пищевые продукты и кондитерские изделия | 208.08 216.13 416.13 628.25 628.25 Н 828.25 red | На противнях для выпечки. Конвейерные ленты для мяса, блинов из муки, выпечки пряников. | Не пригорающая поверхность. Не токсичен. |
| Упаковка | 16.13AD 316.13AD 216.13 316.13 116.13 116.13 TR 628.25 TR 216.13 SIL-028 SIL-035 SIL-056 | Покрытие зажимных губок при тепловой сварке, для производства пластиковых пакетов. Конвейерные ленты для боковой и базовой сварки в оборудовании для автоматической упаковки (станок для упаковки туалетной бумаги). Входной и выходной занавес термоусадочной камеры. | Хорошая теплопроводность. Высокотемпературный силиконовый клей. Высокая устойчивость к разрывам. Предотвращает потери высокой температуры. |
| Переработка полимеров | 728.25 141.36 | Вулканизация экструдированного каучукового профиля, лакокрасочных отходов, поливинилхлоридных, полиэтиленовых и полиуретановых продуктов. Разделительные листы для невулканизованных резиновых листов. |  |
| Сварка пластмасс | 116.13 216.15 116.15 FIBERLAM 235 216.15AD | Нагревательные элементы (зеркала) сварочного оборудования. Сварка ПВХ профиля пластиковых окон и дверей. |  |
| Текстильные изделия | 628.25 728.25 141.36 | Между войлочным и металлическим цилиндрами в станках для синфоризации (Helliot, Sperotti Rimar,Santex). |  |
| Электротехника | 108.08 208.08 | Как армирующий и изоляционный материал в термостойких проводах и кабелях. |  |
| Химия | 216.13 628.25 141.36 | Герметический занавес для предотвращения химического выплеска. Конвейерные ленты для транспортировки порошкованных химикатов во время процесса обработки. | Уменьшает выплеск и испарения. |
| Упаковочные камеры | 216.13 316.13 628.25 9002 | Конвейеры для транспортировки обернутых пленкой упаковок через термоусадочную камеру. Ленты для выпуска полиэфирных пленок на брусчатые термосварочные формы и наполнения пакетонаполнителей. |  |
| Бумага | 216.13AD 316.13AD | Упаковка рулонов. | Устраняет выщипывание волокна в сушильном цилиндре. |
| Горно-обогатительная промышленность | 04614K-AS-K 04612K-AS-K | Конвейерные ленты для магнитных сепараторов из кевлара с тефлоновым (PTFE) покрытием (антистатичные). | Высокая устойчивость к разрывам. Выдерживает большие нагрузки. Антистатичное покрытие. |